- 什麼叫做免執照頻段(unlicensed spectrum)，有哪三個頻率範圍?

- 假設10mW的訊號輸入傳輸線之後，在一段距離之外測量到強度為5mW，則該訊號的衰減(loss)有多少？

- 假設頻道的頻寬(spectrum)在3MHz到4MHz之間，(SRN)dB的直是24dB，則該頻道的SNR為多少？理論上的頻寬為多少？

- 計算下列各值
(A). 1mW=_______?_______dBm

(B). 10mW=______?_______dBm

(C). 50mW=______?_______dBm

(D). 1W=________?_______dBm

- 以7個位元為單位(最左邊的位元代表正負符號)，如果每一個電位層代表0.15V:
(A)在此編碼中，共有多少準位層？
(B)最大的正電位應為多少？
(C)類比訊號最大與最小的電位差多少？
(D)二進碼1101010表示多少電位？
(E)電位+4.75V等於二進碼多少？